# APPENDICE D:  SOLUZIONI

Il problema principale che ho dovuto risolvere è stato il riconoscimento della scheda PCMCIA, infatti al suo inserimento si sentiva un beep di intensità minore, questo perché i moduli della scheda non venivano caricati. Questo problemi è stato risolto digitando il seguente comando;

$ /sbin/cardctl ident

Sochet 0:

product info: “The Linksys Group, Inc.”, “Instant Wireless Network PC Card”, “ISL37300P”, “RevA”

manfid: 0x0274, 0x01613

Questo comando ci permette di capire come viene riconosciuta (tramite il nome e il manfid della scheda) la scheda PCMCIA inserita.

Il problema del non caricamento dei moduli era dovuto al fatto che questo nome e manfid veniva confrontato con un file (etc/pcmcia/wlan-ng.conf) contenente i moduli da caricare per le varie schede, che però non aveva il nome della scheda PCMCIA utilizzata e quindi non veniva caricato nessun modulo. Per questo motivo ho dovuto digitare il file di configurazione /etc/pcmcia/wlan-ng.conf e scrivere:

card “Linksys”

version “The Linksys Group, Inc.”, “Instant Wireless Network PC Card”, “ISL37300P”, “RevA”

bind “prism2_cs”

Per maggiore sicurezza è anche possibile digitare il manfid, anche se dovrebbe bastare anche solo il nome, stando attenti che la stringa di product info sia esattamente uguale a quelle di version.  E’importante notare che basterà un solo spazio di differenza tra le due stringhe perché la scheda non venga riconosciuta ed il modulo prism2_cs non caricato.

Dopo di ciò e bastato restartare la scheda con il comando:

$ /etc/rc.d/init.d/pcmcia restart

Tipicamente comunque questo problema non dovrebbe comparire nel caso si installi la versione più recente di wlan-ng.

Per poter risolvere il problema relativo all’impossibilità di lavorare sul portatile quando era attiva la scheda wireless a causa della continua comparsa della scritta a video che ci segnala la perdita di un pacchetto, è stato fondamentale riuscire a capire in che modo questo messaggio venisse scritto in console.

Il kernel utilizza il comando printk per inviare messaggi in console e, se non vengono intercettati, finiscono sul video. Il demone klogd è quel demone predisposto a intercettare i messaggi, una volta intercettati, non fa altro che passarli al demone syslogd il quale “loga” in modo diverso i vari messaggi (a seconda dell’importanza).

Scrivendo nel file /etc/init.d/klogd la seguente linea:    KLOGD=’-c 4’ stabiliamo di visualizzare in console solamente i messaggi che hanno una priorità superiore a 4, essendo 4 (warning) la priorità assegnata a quel particolare errore di perdita di pacchetti.